## Slide 1
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA
Pronósticos Dr. Jair Morales Camarena
Elaborado por: Sergio Ibarra Ramírez
CDMX, Mayo de 2023
Demostrar la aplicación de distintos modelos de pronóstico para el caso de la demanda de Gas Natural en el sector eléctrico mexicano.
Objetivo
Introducción
Se cuentan con datos mensuales desde Enero de 2005 hasta Septiembre de 2022 de la demanda de gas natural que se usa para producir energía eléctrica en México.
Históricamente la Secretaría de Energía (SENER) había hecho hasta 2018 un “Informe Anual sobre gas natural”; en donde prospectaba consumos a 10-12 años con un error MAPE promedio de 20-25% 1.
A partir de 2019 no se tiene un pronóstico oficial de la demanda de dicho hidrocarburo en el país.
Conclusiones
Aplicación
Se aplico el GLM para la predicción de 12 meses de demanda de gas natural en el sector eléctrico mexicano como función de la Población en México, así como del PIB. (Utilizando datos de 201 meses como ‘datos de entrenamiento’)
Los modelos lineales Generalizados (GLM) ofrecen una buena alternativa de pronóstico de una variable como la demanda de gas en función de otros datos tales como el precio de importación del hidrocarburo, el PIB, etc, sin embargo, el pronóstico final resulta no ser del todo preciso y está sujeto a la estimación de las variables predictoras que son en si otros pronósticos.
Los modelos de series de tiempos están basados en la relación de la variable con sus propios valores en tiempos pasados, dicha relación se cuantifica mediante las funciones de autocorrelación y de autocorrelación parcial (ACF & PACFF, por sus siglas en inglés). Estos modelos suelen ser muy sensibles a valores atípicos de la serie, lo que suele resultar en pronósticos sesgados.
Algunas opciones para tratar datos con outliers tan marcados como los provocados por el covid 19 son:
Intentar suavizar la serie original (SMA, WMA, etc)
Intentar sustituir los outliers por valores como promedios
Aislar los outliers para el entrenamiento del modelo
El mejor resultado (menor error MAPE) se dio con el modelo SARIMA (1,1,1) (1,1,0)[12] (Con datos de entrnemaiento recortados a 2019), es decir, que “no se tomaron en cuenta los resultados atípicos derivados de la pandemia de Covid-19”. Dicho modelo permitió obtener forecast de 12 meses con un MAPE de 12% que resulta mejor al reportado históricamente por la SENER hasta el 2018.
Bibliografía
“Modelos de Pronóstico aplicados a Demanda de Gas Natural”
De igual manera se llevó a cabo un pronóstico de los mismos 12 meses usando los modelos de series de tiempo de ARIMA (Utilizando datos de 201 meses como ‘datos de entrenamiento’) con base en los resultados de las gráficas de ACF & PACF 3
1. SENER | Sistema de Información Energética | Demanda Interna de Gas Natural por Estado Sector Eléctrico (energia.gob.mx)
2. Durbán Maria, Universidad Carlos Tercero de Madrid, Curso de Modelos Lineales Generalizados (curso_glm.pdf (uc3m.es))
3. “Arauto”, “How to choose the parameters for the model”. arauto.readthedocs.io. https://arauto.readthedocs.io/en/latest/how_to_choose_terms.html
 | AR(p) | MA(q) | ARMA (p,q)
ACF | Decaimiento geométrico | Valor significante en ciertos valores de lag p y posterior corte después de lag p | Decaimiento geométrico
PACF | Valor significante en ciertos valores de lag p y posterior corte después de lag p | Decaimiento geométrico | Decaimiento geométrico
Modelo | MAPE | Comentario(s)
GLM (Demanda de GN como función de población & PIB) | 15.5% | Se usó la función Gaussian (identity) para GLM “lineal simple”
GLM (Demanda de GN como función únicamente de población) | 15.0% | 
Se llevaron a cabo transformaciones de la variable dependiente (log, raíz cuadrada) y/o Suavizamiento de los datos históricos de la serie (Simple Moving Average (SMA), etc) o incluso se “delimitó” el conjunto de datos de entrenamiento evitando considerar los datos atípicos de los años 2020 y 2021 provocados por la pandemia de Covid 19 con el objetivo de lograr mejores valores de predicción y evitar que los valores atípicos afecten tan significativamente a los modelos.
Se muestra la serie histórica de demanda de gas natural en el sector eléctrico en México y las funciones ACF y PACF de la serie sin diferenciar
Modelo | MAPE | Comentario(s)
ARIMA (1,1,1) | 18.5% | La serie debe ser diferenciada una vez con el objetivo de hacerla estacionaria
SARIMA (1,1,1) (1,1,0)[12] | 16.5% | Se considera una estacionalidad de que se repite cada 12 meses
Modelo | MAPE | Comentario(s)
ARIMA (1,1,1) de LOG | 17.5% | Se transforma la demanda a log(Demanda)
ARIMA (1,1,1) de Serie previamente ajustada con (SMA) | 17.8% | Se ajusta un modelo para el caso de la serie previamente suavizada
SARIMA (1,1,1) (1,1,0)[12] (Con datos de train recortados a 2019) | 12.4% | Se ajusta un modelo para el caso de la serie donde los datos de entrenamiento se recortan a solo 2015-2019 (recortando valores atípicos provocados por covid-19)
La teoría de pronósticos busca determinar el valor más probable de una variable dependiente (Y) en función de variables independientes (x1,x2, x3, etc.) . En este caso se abordarán dos modelos representativos que pretenden resolver este problema,
A) El modelo lineal generalizado (GLM, por sus siglas en inglés); en donde una variable de interés (endógena) es explicada por un conjunto de variables explicativas (exógenas).y que tiene la siguiente forma 2:
B) Los modelos de series de tiempo donde las variables xi son los valores de la misma variable y, pero a tiempo t-s, donde s es un “slag” o rezago determinado en el tiempo, es decir, se puede entender como una especie de modelos lineales donde los predictores son los valores significativos de la misma variable en el tiempo, más un término de error o “ruido blanco” que da cuenta por la propia aleatoriedad del fenómeno, se pueden modelar mediante procesos llamados Auto-Regresivos y de Medias Móviles (ARIMA) que tiene la siguiente forma
y(t)
Donde
y: Valor a pronosticar
𝜃: Parámetros a ajustar para cada caso
Xt-s: Valores de la variable y a t-s
s: Rezago en el tiempo s={1,2,3..k}
g(E[Y ]) = β0 + β1X1 + . . . + βkXk
Y que tiene tres principales componentes:
y: Componente aleatorio: La variable respuesta y, que pertenece a la familia exponencial
Xi: Componente sistemático: Las variables predictoras Xi i = 1 . . . k
Función Link: La función que relaciona la media, E[Y ], con las variables predictoras X
Distribución de Probabilidad | Función Link
Distribución Normal | Identity function Xβ = E[Y ]
Distribución Binomial | Logit/Sigmoid function Xβ = ln (P/ 1−P )
Distribución Poisson | Log function Xβ = ln(E[Y ])