## Slide 1
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA
Pronósticos Dr. Jair Morales C
Elaborado por: Sergio Ibarra Ramírez
CDMX, Mayo de 2023
Demostrar la aplicación de distintos modelos de pronóstico para el caso de la demanda de Gas Natural en el sector eléctrico mexicano.
Objetivo
Introducción
Se cuentan con datos mensuales desde Enero de 2005 hasta Septiembre de 2022 sobre la demanda de gas natural que se usa para producir energía eléctrica en México.
Históricamente la Secretaría de Energía (SENER) había hecho hasta 2018 un Informe Anual sobre gas natural en donde prospectaba consumos a 10-12 años con un error MAPE promedio de 20-25%.
A partir de 2019 no se tiene un pronóstico oficial de la demanda de dicho hidrocarburo.
Conclusiones
Aplicación
Marco Teórico
La teoría de pronósticos busca determinar el valor más probable de una variable dependiente (Y) en función de variables independientes (x1,x2, x3, etc) . En este caso se abordarán dos casos principalmente ,
A) El modelo lineal generalizado (GLM, por sus siglas en inglés) para pronóstico en el que las variables x1, x2,..xn deben ser variables independientes entre si, pero que mantengan una relación (lineal con respecto al parámetro a estimar y por tanto con respecto a la variable independiente (Y)) y que tiene la siguiente forma:
Se aplico el GLM para la predicción de 12 meses de demanda de gas natural en el sector eléctrico mexicano como función de la Población en México, así como del PIB.
Los modelos lineales Generalizados (GLM) ofrecen una buena alternativa de pronóstico de una variable como la demanda de gas en función de otras tales como el precio de importación del hidrocarburo, el PIB, etc, sin embargo, el pronóstico final resulta no ser del todo preciso y está sujeto a la propia aleatoriedad de las variables predictoras que son en si problemas de pronóstico.
Los modelos de series de tiempos están basados en la relación de la variable con sus propios valores en tiempos pasados, dicha relación se cuantifica mediante las funciones de autocorrelación y de autocorrelación parcial (ACF & PACFF, por sus siglas en inglés), lo que significa que son muy sensibles a valores atípicos pasados de la serie, lo que suele resultar en pronósticos ‘muy castigados’
Bibliografía
“Modelos de Pronóstico aplicados a Demanda de Gas Natural”
De igual manera se llevó a cabo un pronóstico de los mismos 12 meses usando los modelos de series de tiempo de ARIMA con base en los resultados de las gráficas de ACF & PACF
S. Ali, “Reading the ACF and PACF Plots — The Missing Manual / Cheatsheet”. linkedin.com. https://www.linkedin.com/pulse/reading-acf-pacf-plots-missing-manual-cheatsheet-saqib-ali/
“Arauto”, “How to choose the parameters for the model”. arauto.readthedocs.io. https://arauto.readthedocs.io/en/latest/how_to_choose_terms.html
B) Los modelos de series de tiempo donde las variables xi son los valores de la misma variable y, pero a tiempo t-s, donde s es un “slag” o retraso determinado, es decir, se puede entender como una especie de modelos lineales donde los predictores son los valores significativos de la misma variable en el pasado, más un término de error o “ruido blanco” que da cuenta por la propia aleatoriedad del fenómeno, se pueden modelar mediante procesos llamados Auto-Regresivos y de Medias Moviles (ARIMA)
y(t)
Donde
y: Valor a pronosticar
𝜃: Parámetros a ajustar para cada caso
Xt-s: Valores de la variable yat-s
y
Donde:
y: Valor a pronosticar
𝛽: Parámetros a ajustar para cada caso
Xi: variables predictoras independientes entre si
 | AR(p) | MA(q) | ARMA (p,q)
ACF | Decaimiento geométrico | Valor significante en ciertos valores de lag p y posterior corte después de lag p | Decaimiento geométrico
PACF | Valor significante en ciertos valores de lag p y posterior corte después de lag p | Decaimiento geométrico | Decaimiento geométrico
Modelo | MAPE | Comentario(s)
GLM (Demanda de GN como función de población & PIB) | 15.5% | Se usó la función Gaussian (identity) para GLM “simple”
GLM (Demanda de GN como función únicamente de población) | 14.5% | 
Se llevaron a cabo transformaciones de la variable dependiente (log, raíz cuadrada) y/o Suavizamiento de los datos históricos de la serie (Simple Moving Average (SMA), etc) con el objetivo de lograr mejores valores de predicción y evitar que los valores atípicos de los años 2020 y 2021 afecten de manera tan significativa a los modelos resultantes
Se muestra la serie histórica de demanda de gas natural en el sector eléctrico en y las funciones ACF y PACF de la serie sin diferenciar
Modelo | MAPE | Comentario(s)
ARIMA (1,1,1) | 17.5% | La serie debe ser diferenciada una vez con el objetivo de hacerla estacionaria
SARIMA (1,1,1) (1,1,0)[12] | 15.5% | Se considera una estacionalidad de que se repite cada 12 meses