## Slide 1
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA
Pronósticos Dr. Jair Morales Camarena
Elaborado por: Sergio Ibarra Ramírez
CDMX, Junio de 2023
Demostrar la aplicación de distintos modelos de pronóstico para el caso de la demanda de Gas Natural en el sector eléctrico mexicano.
Objetivo
Introducción
Se cuentan con datos mensuales desde Enero de 2005 a Septiembre de 2022 de la demanda de gas natural que se usa para producir energía eléctrica en México.
Históricamente la Secretaría de Energía (SENER) había hecho hasta 2018 un “Informe Anual sobre gas natural”; en donde prospectaba consumos a 10-12 años con un error (MAPE) medio de entre 20/25% 1.
A partir de 2019 no se tiene un pronóstico oficial de la demanda de dicho hidrocarburo en el país.
Conclusiones
Aplicación
Se aplicó el GLM para la predicción de 12 meses de demanda de gas natural en el sector eléctrico mexicano como función de la Población en México, así como del PIB (Utilizando datos de 201 meses como datos de entrenamiento)
Los modelos lineales Generalizados (GLM) ofrecen una buena alternativa de pronóstico de una variable como la demanda de gas en función de otros, datos tales como el precio de importación del hidrocarburo, el PIB, etc., sin embargo, el pronóstico final resulta no ser del todo preciso y está sujeto a la estimación de las variables predictoras que son en sí otros pronósticos.
Los modelos de series de tiempos están basados en la relación de la variable con sus propios valores en tiempos pasados, dicha relación se cuantifica mediante las funciones de autocorrelación y de autocorrelación parcial (ACF & PACFF, por sus siglas en inglés). Estos modelos suelen ser muy sensibles a valores atípicos de la serie, lo que suele resultar en pronósticos sesgados.
Algunas opciones para tratar datos atípicos como los provocados por el Covid 19 son:
Intentar suavizar la serie original (SMA)
Intentar sustituir los datos atípicos por valores como media, moda, mediana
Aislar los datos atípicos para el entrenamiento del modelo
El mejor resultado se dio con el modelo SARIMA (1,1,1) (1,1,0)[12] (Con datos de entrenamiento recortados a 2019), es decir, que no se tomaron en cuenta los resultados atípicos derivados de la pandemia de Covid-19. Dicho modelo permitió obtener un pronóstico de 12 meses con un Error Porcentual Promedio (MAPE) de 12% que resulta mejor al reportado históricamente por la SENER hasta el 2018.
Bibliografía
“Modelos de Pronóstico aplicados a Demanda de Gas Natural”
De igual manera, se llevó a cabo un pronóstico de los mismos 12 meses usando modelos ARIMA (Utilizando 201 meses como datos de entrenamiento) con base en los resultados de las gráficas de ACF & PACF se tiene los siguientes modelos 3
1. SENER | Sistema de Información Energética | Demanda Interna de Gas Natural por Estado Sector Eléctrico (energia.gob.mx)
2. Durbán Maria, Universidad Carlos Tercero de Madrid, Curso de Modelos Lineales Generalizados (curso_glm.pdf (uc3m.es))
3. “Arauto”, “How to choose the parameters for the model”. arauto.readthedocs.io. https://arauto.readthedocs.io/en/latest/how_to_choose_terms.html
 | AR(p) | MA(q) | ARMA (p,q)
ACF | Decaimiento geométrico | Valor significante en ciertos valores de lag p y posterior corte después de lag p | Decaimiento geométrico
PACF | Valor significante en ciertos valores de lag p y posterior corte después de lag p | Decaimiento geométrico | Decaimiento geométrico
Modelo | MAPE | Comentario(s)
GLM (Demanda de GN como función de población & PIB) | 15.5% | Se usó la función Gaussian (identity) para GLM “lineal simple”
GLM (Demanda de GN como función únicamente de población) | 15.0% | 
Se llevaron a cabo transformaciones de la variable dependiente (log, raíz cuadrada), suavizamiento de los datos históricos de la serie mediante Simple Moving Average (SMA), se delimitó el conjunto de datos de entrenamiento evitando considerar los datos atípicos de los años 2020 y 2021 provocados por la pandemia de Covid 19 con el objetivo de lograr mejores valores de predicción, evitando que los valores atípicos afecten las estimaciones.
Se muestra la serie histórica de la demanda de gas natural en el sector eléctrico en México y las funciones de Autocorrelación (ACF) y Autocorrelación Parcial (PACF) de la serie sin diferenciar
Modelo | MAPE | Comentario(s)
ARIMA (1,1,1) | 18.5% | La serie debe ser diferenciada una vez con el objetivo de hacerla estacionaria
SARIMA (1,1,1) (1,1,0)[12] | 16.5% | Se considera una estacionalidad de que se repite cada 12 meses
Modelo | MAPE | Comentario(s)
ARIMA (1,1,1) de LOG | 17.5% | Se transforma la demanda a log(Demanda)
ARIMA (1,1,1) de Serie previamente ajustada con (SMA) | 17.8% | Se ajusta un modelo para el caso de la serie previamente suavizada
SARIMA (1,1,1) (1,1,0)[12] (Con datos de train recortados a 2019) | 12.4% | Se ajusta un modelo para el caso de la serie donde los datos de entrenamiento se recortan a solo 2015-2019 (aislando valores atípicos provocados por covid-19)
En este análisis se abordarán dos modelos representativos dentro de la teoría de pronósticos,
A) El modelo lineal generalizado (GLM, por sus siglas en inglés); en donde una variable de interés (endógena) es explicada por un conjunto de variables explicativas (exógenas).y que tiene la siguiente forma 2:
B) Los modelos de series de tiempo se basan en la idea de que el valor actual de la serie Yt, puede explicarse en función de p valores pasados, Yt-1, Yt-2, …, Yt-p, así como de q valores pasados de error 𝜀t-1, 𝜀t-2, .. 𝜀t-n,. Son llamados modelos Auto-Regresivos y de Medias Móviles (ARIMA) y tiene la siguiente forma:
y(t)
Donde
y: Variable Y a pronósticar a tiempo t
𝜃, : Parámetros a ajustar
Yt-p: Valores de la variable Y a t-p
g(E[Y ]) = β0 + β1X1 + . . . + βkXk
Tiene tres componentes:
y: Componente aleatorio: La variable respuesta y, que pertenece a la familia exponencial
Xi: Componente sistemático: Las variables predictoras Xi i = 1 . . . k
Función Link: La función que relaciona la media, E[Y ], con las variables predictoras X
Distribución de Probabilidad | Función Link
Distribución Normal | Identidad
Distribución Binomial | Logit
Distribución Poisson | Log
Marco Teórico